Задания для контрольной работы

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Электротехнические материалы»

Составитель: Садыкова Д.М.

Цель выполнения работы:

- Определить степень соответствия уровня и содержания подготовки специалиста государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования в части Государственных требований;

- Выявить характерные ошибки и недочеты с целью корректировки процесса обучения.

При выполнении контрольной работы студент должен

уметь:  выбирать электротехнические материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в производстве

знать: общую  классификацию электротехнических материалов, их свойства, область  применения

Пояснения по содержанию, выполнению и оформлению работы:

Контрольная работа включает в себя 3 варианта по 30 вопросов в форме тестовых заданий.

Форма оформления работы:

Работа каждого учащегося оформляется на двойном листе, на первой странице указывается: название учебного заведения, форма работы, название дисциплины, номер группы, ФИО учащегося, вариант.

На написание работы отводится  один час.

Критерии оценки контрольной работы:

60% (18 – 23 балла) – удовлетворительно

80% (24 – 28 баллов) – хорошо

100% (29 – 30 баллов) – отлично.

Задания для тестового контроля.

По дисциплине « Электротехнические материалы»

вариант №1.

Вставить  пропущенные слова

- Электротехнические материалы характеризуются электрическими, магнитными свойствами, свойствами

- Электропроводность - это способность металла пропускать электрический ток,

- Твердость-это способность материала сопротивляться   проникновению в него более твердого тела.

Дописать  предложение

- Температура, при которой происходит фазовое превращение твердого вещества в жидкое, называется температурой плавления.

- Электротехнические материалы подразделяются на: проводники, полупроводники, магнитные, диэлектрики

- Вещества, которые хорошо проводят ток - это металлы, электролиты.

- Сильномагнитные материалы - это ферромагнетики, ферримагнетики

- Исходным сырьём для производства электроугольных изделий являются - сажа, графит.

- Петля гистерезиза узкая и вытянутая, если это магнитомягкий материал.

- Пассивными  элементами  интегральных микросхем являются тиристоры, транзисторы.

- Недостатком интегральных микросхем является то, что они не поддаются ремонту.

- Диэлектрики - это вещества, которые при нормальных условиях не проводят  ток.

Выбрать вариант правильного ответа

- Наименьшая частица вещества, обладающая его свойствами

- атом,

- электрон,

- ион.

- Узлы металлической решетки состоят из

- положительных ионов,

- электронов,

- отрицательных ионов.

- Анизотропия – это

- изменение  свойств  кристаллов в зависимости от направления,

- постоянные свойства кристаллов в зависимости от направления,

- независимость свойств  кристаллов в зависимости от направления.

- Контактолы представляют собой смесь

- эпоксидных смол и порошков металлов,

- различных металлов,

- эпоксидных и кремнийорганических смол.

- Материалы для скользящих контактов обладают свойствами

- быстро окисляются, являются мягкими,

- являются твердыми, обладают высоким сопротивлением,

- высокая стойкость к истиранию, окислению.

- Слаботочные (маломощные) размыкающие контакты изготавливают из

- благородных и мягкоплавких металлов,

- благородных и тугоплавких металлов

- любых металлов.

- Марке припоя ПОС-30 соответствует припой, содержащий 30%

- свинца,

- олова,

- меди.

- Марке припоя ПСр-25 соответствует припой, содержащий 25%

- меди,

- олова,

- серебра.

- Проводу, изолированному высокопрочной эмалью- винифлекс, соответствует марка

- ПЭЛ,

- ПЭВ-1,

- ПЭВА.

- Обмоточному проводу, изолированному эмалью и слоем натурального шелка, соответствует марка

- ПЭЛ,

- ПЭЛШО,

- ПЭЛШО-1.

- Многопроволочному с резиновой изоляцией проводу соответствует марка

- МРГ,

- ПЭТСО,

- МГСЛ.

- Ленточному проводу с алюминиевыми жилами, уложенными параллельно и заключенными в полихлорвиниловую изоляцию, соответствует марка

- ППВ,

- АППВ,

- ПВ.

Выбрать варианты правильных  ответов

- Материалам высокой проводимости предъявляют требования

- высокое удельное сопротивление,

- высокие механические свойства,

- минимальное удельное сопротивление,

- коррозионная стойкость,

- коррозионная стойкость.

- Материалы с высоким сопротивлением используют для приготовления

- нити накала ламп,

- соединительных проводов,

- термопар,

- резисторов.

- Основными свойствами тугоплавких материалов являются

- высокая температура плавления,

- малая температура плавления,

- большое линейное расширение,

- высокое удельное сопротивление,

- маленькое удельное  сопротивление

- Металлокерамические сплавы  являются твердыми так как в их состав входят

- вольфрам,

- алюминий,

- железо,

- цинк,

- медь,

- молибден.

- Неподвижные контакты получают с помощью

- пайки,

- скручивании,

- размыкающего ключа,

- наложении,

- сварки.

- Конструктивно-технологическое исполнение интегральных микросхем делится на:

- полупроводниковые,

- полупроводниковые,

- металлические,

- гибридно- пленочные,

- диэлектрические.

Задания для тестового контроля.

По дисциплине «Электротехнические материалы»

вариант №2.

Вставить пропущенные слова

- Преимущества интегральных микросхем заключается в малых размерах.

- Металлы это вещества, которые проводят ток.

- Электроугольные материалы используют для приготовления щеток электрических машин.

Дописать  предложение

- Узлы молекулярной  решетки состоят из молекулы.

- Фазовый переход вещества из жидкого состояния в твердое  называется кристаллизацией.

- Петля гистерезиса широкая и ромбовидная, то это  магнитотвердый материал.

- Активными элементами интегральных микросхем являются диоды, транзисторы.

Выбрать вариант правильного ответа

- Изотропия

- изменение свойств кристаллов в зависимости от направления,

- изменение свойств кристаллов независимо от направления,

- независимость свойств кристаллов в зависимости от направления.

- Удельная электрическая проводимость это величина обратная…

- удельному электрическому сопротивлению,

- относительному удлинению проводника,

- обратная теплопроводности.

- Пластичность – это свойство материала…

- деформироваться без разрушения, сохраняя форму под действием внешних сил,

- деформироваться и разрушаться под действием внешних сил,

- деформироваться без разрушения, сохранять новую форму после действия внешних сил.

- Материалам для электронагревательных элементов предъявляют требования

- длительная работа при высоких температурах,

- большой температурный коэффициент удельного сопротивления,

- холодостойкость.

- Высокое качество контактного соединения обеспечивает нанесение контактола

- с помощью дозатора- кисточки,

- с помощью дозатора-шприца,

- тонким слоем на детали.

- Пружинные контактные материалы применяют при изготовлении

- гальванических элементов,

- щеток,

- проволочных потенциометров.

- Сильноточные (мощные) размыкающие контакты изготавливают из

- металлокерамических материалов,

- электроугольных материалов,

- эпоксидных смол.

- Марке припоя ПОС-90 соответствует припой, содержащий  90%

- цинка,

- олова,

- меди.

- Марке припоя ПМЦ соответствует припой, состоящий из

- олова и кадмия,

- сурьмы и меди,

- меди и цинка.

- Металлокерамические сплавы используют для приготовления

- режущего и штамповочного инструмента,

- обмоточных и соединительных проводов,

- проволочных потенциометров и щеток.

- Проводу, изолированного высокопрочной полиуретановой эмалью повышенной теплоёмкости, лудящейся, соответствует марка

- ПЭЛ,

- ПЭВТЛ-2,

- ПЭВ-1.

- Обмоточному проводу, изолированному эмалью и слоем капроновой пряжи, соответствует марка

- ПЭЛ,

- ПЭЛКО,

- ПЭЛШО.

- Однопроволочному с полихлорвиниловой изоляцией, влагостойкому проводу соответствует марка

- ПМВ,

- ПЭЛ,

- МГСЛ.

- Шнуру из двух гибких медных жил с резиновой изоляцией соответствует марка провода

- ПВ,

- АПР,

- ШР.

- Микросхемы называются гибридными, если в них используются

- пассивные и активные элементы,

- пленочные и навесные элементы,

- тонкие и толстые пленки.

Выбрать варианты правильных ответов

- Одинаковые по составу и молекулярной массе, но отличающиеся по строению и физическим и химическим свойствам соединения называются

- изотопами,

- изомерами,

- макромолекулами.

- Вещества по отношению к электрическому току подразделяются на:

- металлы,

- проводники,

- кристаллы.

- магнитные,

- аморфные,

- полупроводники,

- диэлектрики.

- Диэлектрики - это

- дистиллированная вода,

- железо,

- медь,

- резина,

- пластмасса.

- Слабомагнитные материалы - это

- ферромагнетики,

- диамагнетики,

- парамагнетики,

- ферримагнетики.

- Основными характеристиками магнитного поля являются

- магнитный поток,

- сила тока,

- напряжение,

- магнитная проницаемость среды.

- Материалами высокой проводимости являются

- золото,

- медь,

- серная кислота,

- алюминий,

- железо,

- платина,

- дистиллированная вода.

- Тугоплавкие металлы это

- алюминий,

- вольфрам,

- ртуть,

- олово,

- титан.

- Припои обладают свойствами

- низкой электропроводностью,

- механической прочностью,

- высокая температура кристаллизации.

- высокой электропроводностью.

Задания для тестового контроля.

По дисциплине « Электротехнические материалы»

вариант №3.

Вставить пропущенное слово (слова)

- Частица, обладающая наименьшим отрицательным зарядом называется электроном.

- Прочность - это - способность материала сопротивляться действию  внешних сил, не разрушаясь

Дописать предложение

- Фазовый переход вещества из твердого состояния в жидкое  называется плавлением.

- Вещества по отношению к магнитному полю  подразделяются на магнитные и немагнитные,

- Электролиты это вещества при нормальных условиях  проводят ток.

- Исходным сырьём для производства электроугольных изделий являются сажа, графит,

- Электротехнические угольные контактные материалы используют для изготовления щеток.

- Пассивными элементами интегральных микросхем являются конденсатор, резистор.

Выбрать вариант правильного ответа

- Узлы ковалентной решетки состоят из…

- нейтральных атомов,

- положительных ионов,

- отрицательных  ионов.

- Вещества с беспорядочным расположением атомов или молекул  в  пространстве называются…

- кристаллами,

- аморфными,

- металлами.

- Магнитная проницаемость среды показывает

- во сколько раз магнитная индукция в среде отличается от магнитной индукции в вакууме

- на сколько раз магнитная индукция в среде отличается от магнитной индукции в вакууме

- что магнитная индукция в вакууме не отличается от магнитной индукции в среде.

- Температурный коэффициент удельного электрического сопротивления показывает зависимость

- силы тока в проводнике от температуры,

- удельного электрического сопротивления от температуры,

- силы тока от удельного электрического сопротивления.

- Токопроводящие пасты, клеи, эмали объединяются под названием

- контактолы,

- флюсы,

- припои.

- Процесс пайки затрудняется, если поверхности соединяемых деталей

- тщательно очищены,

- не имеют органических загрязнений,

- имеют оксидную пленку и грязь.

- Марке припоя ПОСК соответствует припой, состоящий из

- олова и кадмия,

- олова и меди,

- олова и сурьмы.

- Марке припоя ПСр-70 соответствует припой, содержащий 70%

- меди,

- олова,

- серебра.

- Проводу, изолированному высокопрочной полиимидно- резольной эмалью, соответствует марка

- ПЭЛРА,

- ПЭЛ,

- ПЭВ.

- Обмоточному проводу, изолированному эмалью и хлопчатобумажной тканью, соответствует марка

- ПЭЛ,

- ПЭЛБО,

- ПЭЛШО.

- Медному многопроволочному, изолированному двойной обмоткой и оплеткой из стеклянной пряжи, лакированному проводу соответствует марка

- МГСЛ,

- МГВ,

- ПМВ.

- Проводу с медной жилой, изолированной полихлорвиниловым пластиком соответствует марка

- АППВ,

- АПР,

- ПВ.

- Магнитотвердые материалы

- трудно намагничиваются, но длительно сохраняют намагниченность,

- трудно намагничиваются, но не сохраняют намагниченность,

- легко намагничиваются, но не сохраняют намагниченность.

- Для изготовления интегральных микросхем используют такие же материалы, которые необходимы для производства

- транзисторов,

- конденсаторов,

- резисторов.

- Навесные и пленочные элементы гибридных микросхем сваривают

- лазерным лучом,  ультразвуком,

- паяльной лампой,  ультразвуком,

- лазерным лучом,   паяльной лампой.

Выбрать варианты правильных ответов

- Полупроводниковые вещества - это

- металлы,

- железо,

- мышьяк,

- германий.

- электролиты.

- Основными характеристиками электростатического поля являются

- заряд,

- напряженность электрического поля,

- индуктивность,

- сила Лоренца,

- сила Ампера.

- Свойства материалов с высокой проводимостью улучшаются

- при отжиге,

- при закалке,

- под действием воды

- под действием воздуха,

- под действием силы тяжести.

- Материалы с высоким сопротивлением используются для приготовления

- проволочных резисторов,

- электронагревательных элементов,

- соединительных проводов,

- нити накала ламп.

- Основными свойствами тугоплавких материалов являются

- высокая температура плавления,

- маленькое удельное  сопротивление

- малая температура плавления,

- высокое удельное сопротивление,

- большое линейное расширение.

- Размыкающие контакты подразделяются на

- слаботочные,

- сильноточные,

- маломощные,

- мощные.

- Металлокерамические изделия обладают свойствами

- холодостойкостью,

- тропикостойкостью,

- жаропрочностью,

- износостойкостью,

- недолговечностью,

- ненадежностью

Структура контрольно измерительного материала по дисциплине «Электротехнические материалы»

| № п/п | название дидактической единицы | № темы наименование темы, раздела | перечень контролируемых учебных элементов (студент должен иметь представление, знать, уметь) | № в КИМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | физические, механические свойства ЭТМ | Р.1.Основные характеристики ЭТМ | Знать: -Общую классификацию электротехнических материалов, их свойства, область применения; | 1вариант: №№3,4,5,6,7,9,10.11,12,1113. |
| 2 | проводниковые ЭТМ | Р.2.Проводниковые материалы | Иметь представление: -О роли дисциплины в профессиональной деятельности; -О месте электротехнической отрасли в экономике страны; Знать: -Общую классификацию электротехнических материалов, их свойства, область применения; Уметь: -Проводить выбор электротехнических материалов для конкретного применения в производстве. При изложении материала соблюдается единство терминологии, обозначений, единиц измерения в соответствии с действующими стандартами ( СНиПами, ГОСТами). | №№1,2,3,4,5,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20-26. |
| 3 | Электроизоляционные ЭТМ | Р.3.Диэлектрические материалы. | Иметь представление: -О роли дисциплины в профессиональной деятельности; -О месте электротехнической отрасли в экономике страны; Знать: -Общую классификацию электротехнических материалов, их свойства, область применения; Уметь: -Проводить выбор электротехнических материалов для конкретного применения в производстве. При изложении материала соблюдается единство терминологии, обозначений, единиц измерения в соответствии с действующими стандартами ( СНиПами, ГОСТами). | №№3,4,5,6,9,10,11,23-26. |
| 4 | Технические характеристики электротехнических изделий, их конструкции, современная номенклатура продукции. | Р.4.Проводниковые изделия. | Иметь представление: -О роли дисциплины в профессиональной деятельности; -О месте электротехнической отрасли в экономике страны; Знать: -Общую классификацию электротехнических материалов, их свойства, область применения; Уметь: -Проводить выбор электротехнических материалов для конкретного применения в производстве. При изложении материала соблюдается единство терминологии, обозначений, единиц измерения в соответствии с действующими стандартами ( СНиПами, ГОСТами). | №№20-26. |
| 5 | физические, механические свойства ЭТМ | Р.5. Магнитные материалы. | Знать: -Общую классификацию электротехнических материалов, их свойства, область применения; | №№3,4,5,8, 11,27 |
| 6 | Технические характеристики электротехнических изделий, их конструкции, современная номенклатура продукции. | Р.6. Основы металловедения. | Знать: -Общую классификацию электротехнических материалов, их свойства, область применения; Уметь: -Проводить выбор электротехнических материалов для конкретного применения в производстве. При изложении материала соблюдается единство терминологии, обозначений, единиц измерения в соответствии с действующими стандартами ( СНиПами, ГОСТами). | №№4,5,7-14,16-26. |
| 7 | Технические характеристики электротехнических изделий, их конструкции, современная номенклатура продукции. | Р.7. Материалы для изделий электронной техники | Знать: -Общую классификацию электротехнических материалов, их свойства, область применения; Уметь: -Проводить выбор электротехнических материалов для конкретного применения в производстве. При изложении материала соблюдается единство терминологии, обозначений, единиц измерения в соответствии с действующими стандартами ( СНиПами, ГОСТами). | №№ 28, 29. |